## Slide 1
Drive & Decide
Wirtschaftlichkeit eines IoT-basierten Smart-Parking-Systems auf serverless AWS
Maximilian Seier · Julian Zankl
Hochschule Burgenland · Infrastructure Engineering

## Slide 2
ÜBERBLICK
Agenda
1
Problemstellung & Motivation
2
Forschungsfrage & Stand des Wissens
3
Lösungsansatz & Use Case
4
Systemarchitektur & Datenfluss
5
Prototyp & Live-Demo
6
Kosten-Nutzen-Modell
7
Ergebnisse & Sensitivität
8
Diskussion & Fazit
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
2

## Slide 3
PROBLEMSTELLUNG & MOTIVATION
Mehr Verkehr, teure Parkplatzsuche
+54.208
Pkw-Zuwachs in Österreich 2025
>7,5 Mio.
zugelassene Kfz – Höchststand
~⅓
Verkehrstote durch Ablenkung
Pendlerverkehr nach Wien endet in Parkhäusern mit nur statischer Anzeige
  wiederholtes Anfahren, Zeitverlust, Suchverkehr, Emissionen und Lärm
Betreibersicht
  Druck, Stellplätze effizient auszulasten – Wirtschaftlichkeit eines Smart-Parking-Systems bleibt unklar
Sicherheit
  Parkinfo-Suche während der Fahrt erhöht das Ablenkungspotenzial mobiler Geräte
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
3

## Slide 4
FORSCHUNGSFRAGE & STAND DES WISSENS
Die Lücke: nicht Machbarkeit, sondern Wirtschaftlichkeit
Stand des Wissens
Sensorik: IR, Kamera, Induktion, Ultraschall
Edge-, Fog- und Cloud-Architekturen für Echtzeitdaten
Dynamische Preis- und Routingansätze
Forschung zu Fahrerablenkung und Sicherheit
Forschungslücke
Es fehlt ein reproduzierbarer Bewertungsrahmen aus Sicht des Betreibers  technische Machbarkeit ist längst gezeigt
Forschungsfrage
Rechtfertigt der erwartete Nutzen die Investitions- und Betriebskosten eines IoT-Smart-Parking-Systems und ab wann ist dies der Fall (Break-Even)?
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
4

## Slide 5
LÖSUNGSANSATZ & USE CASE
Prototyp trifft Kosten-Nutzen-Modell
Drive & Decide = realitätsnaher Prototyp (physisch + virtuell) + Kosten-Nutzen-Modell aus Betreibersicht
Use Case
Mittelgroßer Wiener Parkhausbetreiber
200 - 500 Stellplätze, innerstädtisch
Schwankende Auslastung über den Tag
Bewertungslogik
Betreiber = Entscheidungsträger
Investition in Sensorik + Konnektivität + Cloud = zu bewertende Maßnahme
Endnutzer wirken indirekt über das Verhalten
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
5

## Slide 6
SYSTEMARCHITEKTUR
Serverless auf AWS - Voraussetzung für messbare Kosten
Datenpfad
AWS IoT Core
Geräteanbindung + MQTT-Routing
AWS Lambda
ereignisgetriebene Verarbeitung
Amazon DynamoDB
aktueller Belegungsstatus
API Gateway
Ausgabe an Web / Navigation
Keine dauerhaft laufenden Server  Kosten fallen nur pro Ereignis an
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
6

## Slide 7
DATENFLUSS
Von der Sensorkante zur Anzeige in 6 Schritten
1
Sensor erkennt Statuswechsel (TCRT5000)
2
ESP32 baut MQTT-Nachricht: sensorId, spotId, ts, raw, status
3
Publish auf parking/garage1/spot/<id>
4
IoT-Rule → Validierungs-Lambda → DynamoDB
5
Aggregations-Lambda: Auslastung + Ampel
6
API Gateway → Web / Navigation
Jede Nachricht = 1 IoT-Nachricht = 1 Lambda-Aufruf = 1 DynamoDB-Write → macht die laufenden Cloud-Kosten (OPEX) messbar
● <0,70 ● 0,70–0,90 ● >0,90
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
7

## Slide 8
PROTOTYP
Physisch für Realismus, virtuell für Skalierung
Physisch
Modellgarage mit 4 markierten Stellplätzen
Je ein TCRT5000-IR-Sensor, ausgelesen vom ESP32
Belegung per Matchbox-Fahrzeugen, Publish via MQTT
Virtuell
Load Generator simuliert eine ganze Garage (200 - 500 Stellplätze; Großgarage: 400)
Nutzt denselben MQTT-Pfad + Einfahrts-Ampel
Realistische Last und Cloud-Kosten ohne Hardware
Beide Prototypen nutzen identisches Topic und JSON-Schema  ein gemeinsamer „Contract“
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
8

## Slide 9
Live-Demo
mit Video-Fallback
Physische Belegung (Modell) → Web-Update in 1–2 s
Großgarage → „Andrang simulieren“ → Ampel grün → gelb → rot
End-to-End-Pfad live: Sensor → MQTT → IoT Core → Lambda → DynamoDB → API → Web
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
9

## Slide 10
KOSTEN-NUTZEN-MODELL
Aufbau: Kosten gegen Nutzen über 5 Jahre
CAPEX
Sensoren, Mikrocontroller, Verkabelung, Installation, initiale Cloud-Konfiguration
OPEX
Nutzungsabhängige AWS-Kosten (IoT, Lambda, DynamoDB, Transfer, Speicher) + Wartung, Sensoraustausch, Strom
Nutzen
Höhere Auslastung, dynamische Preise, weniger Fehlfahrten, Datenverwertung
Kennzahlen
TCO · ROI · Amortisation · Break-Even (Δ Auslastung in %-Punkten)
Datenquellen: Herstellerpreise · AWS-Listenpreise · Literaturparameter · Run-Manifest des Load Generators
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
10

## Slide 11
ERGEBNISSE · KOSTEN
CAPEX dominiert, OPEX bleibt minimal
Chart: 
| 200 Stellplätze | 400 Stellplätze | 500 Stellplätze
CAPEX (einmalig) | 7616 | 11720 | 13784
OPEX (5 Jahre) | 2342 | 3741 | 4457
Das Wichtigste
OPEX nur rund 470–890 € pro Jahr
Gesamtkosten klar von den einmaligen CAPEX dominiert
Serverless = sehr geringe laufende Cloud-Kosten
TCO (5 J.): 9.958 € · 15.461 € · 18.241 €
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
11

## Slide 12
ERGEBNISSE · KENNZAHLEN
Break-Even als belastbare Kennzahl
~0,03–0,04 pp
Break-Even: nötige Auslastungs-steigerung, ab der sich die Investition trägt
< 1 Jahr
Amortisationsdauer
470–890 €
OPEX pro Jahr
9.958–18.241 €
TCO über 5 Jahre (200 - 500 Stellplätze)
Einordnung
Break-Even liegt weit unter dem konservativsten Szenario (+1 pp) und unter den in der Literatur berichteten Effekten ROI und Amortisation sind über alle Szenarien deutlich positiv, als robuste Kennzahl wird der Break-Even berichtet
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
12

## Slide 13
ERGEBNISSE · SENSITIVITÄT
Das Ergebnis hängt an der Nutzenseite
Chart: 
| Cloud-Ereignisrate | Sensor-Stückkosten | Auslastungssteigerung | Parktarif
Relativer Einfluss | 0.3 | 3.6 | 67 | 100
Lesart
Parktarif und Auslastungssteigerung bestimmen das Ergebnis fast vollständig
Sensorkosten und Cloud-Ereignisrate spielen kaum eine Rolle
Deshalb wird Break-Even statt eines einzelnen ROI-Werts berichtet
Einfluss je Parameter, normiert auf den stärksten (±30 % Variation, Basis 400 Stellplätze).
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
13

## Slide 14
DISKUSSION & LIMITATIONEN
Wann es sich trägt und was offen bleibt
Interpretation
Unter praktisch allen plausiblen Annahmen amortisiert sich die Investition
Nutzenseite (Auslastung, Tarif) dominiert das Ergebnis
Skaleneffekt
  OPEX je Stellplatz sinkt mit der Größe
Serverless macht OPEX überhaupt erst belastbar erfassbar
Limitationen
Modellierte statt langfristig gemessene Cloud-Kosten
Nutzen über vollen Tarif angesetzt → ROI überschätzt; Break-Even ist die belastbare Aussage
Kein Sensor-Benchmark, keine Endnutzerstudie
Sicherheitseffekte nur qualitative
  Ergebnis hängt an offen dokumentierten Annahmen
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
14

## Slide 15
FAZIT & AUSBLICK
Investitionsentscheidung auf belastbarer Basis
Investitionsentscheidungen für ein Smart-Parking-System sollten auf TCO, ROI und Break-Even beruhen: Serverless, ereignisgetriebenes Design ist die Voraussetzung für belastbare laufende Kosten
Ausblick
1
Reale Messreihen statt modellierter OPEX
2
Feldstudie zum tatsächlichen Auslastungseffekt
3
Mehr Sensoren/Stellplätze, robustere Sensorik (ToF)
4
Navigations-Anbindung und dynamische Tarife
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
15

## Slide 16
BACKUP & QUELLEN
Für Rückfragen
Ampel-Schwellen & Aggregationslogik
Contract
  Topic-Schema + JSON-Nachricht
IoT-Policy (nur Connect + Publish)
Lastprofile & awsUsageEstimate-Manifest
Quellenverzeichnis (references.bib)
Szenario | CAPEX | OPEX/J. | TCO 5J. | Break-Even
200 Stellplätze | 7.616 € | 468 € | 9.958 € | 0,04 pp
400 Stellplätze | 11.720 € | 748 € | 15.461 € | 0,03 pp
500 Stellplätze | 13.784 € | 891 € | 18.241 € | 0,03 pp
Kennzahlen je Garagengröße
Drive & Decide · Seier & Zankl · Hochschule Burgenland
16